ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ДЖАНКОЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома _________Москаленко Л.Г. Протокол заседания профкома №28 от «20» декабря 2016 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор школы-интерната __________Новикова В.А. «30» ноября 2016 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №79

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ

НА ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКЕ МИМ-300 М

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с мясорубкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

-​ подвижные части оборудования;

-​ повышенное значение напряжения в электрической цепи;

-​ острые кромки рабочих органов оборудования.

Возможные последствия:

-​ травмирование и порезы пальцев рук при соприкосновении с острыми кромками вращающихся рабочих органов и при чистке инструмента;

-​ поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |

1.5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

1.8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству.

2.Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

-​ визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

-​ устойчивость мясорубки;

-​ надежность крепления загрузочной тарелки в патрубке мясорубки;

-​ отсутствие на ножах и решетках мясорубки трещин и заусенцев;

-​ состояние загрузочной крышки и дверцы для выгрузки.

2.4. Продукт, перерабатываемый в мясорубке, не должен иметь костей.

2.5. Нарезать продукт на куски массой 0,05-0,1 кг.

2.6. Сборку и разборку мясорубки производить только при ее отключении и полной остановке рабочего органа.

2.7. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Вращение приводного вала мясорубки должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на облицовке.

3.2. Работа мясорубки запрещается:

- вхолостую;

- без толкача и со снятой загрузочной чашей;

- при удалении заклинивших продуктов или их остатков.

3.3. Устанавливать и снимать режущий инструмент до полной остановки мясорубки запрещается.

4.Требования по охране труда по окончании работы

4.1. Чистку и санитарную обработку рабочих органов мясорубки производить при полной ее остановке.

4.2. Шнек извлекать специальным крючком или выталкивать в зависимости от типа мясорубки.

4.3. Кратковременный пуск мясорубки для извлечения шнека в зависимости от типа мясорубки.

4.4. Корпус и рабочие органы мясорубки промыть горячей водой.

4.5. Привести в порядок рабочее место.

4.6. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.7. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Мясорубка должна быть отключена при:

-​ появлении постороннего шума;

-​ появлении запаха гари;

-​ прекращении подачи электроэнергии;

-​ внезапном появлении на корпусе мясорубки ощутимого электрического тока.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

Разработчик:

Шеф-повар                                              _______________        И.С.Помазан

Согласованно:

Руководитель (специалист)

службы охраны труда предприятия        _______________        Е.И.Лагода

Юрист                                                          _______________         И.А.Беккерман