ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ДЖАНКОЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профкома _________Москаленко Л.Г. Протокол заседания профкома №28 от «20» декабря 2016 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор школы-интерната __________Новикова В.А. «30» ноября 2016 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ №201

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе с посудомоечной машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

1.2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

-​ повышенная температура поверхности оборудования и продуктов;

-​ повышенная влажность воздуха;

-​ моющие средства;

-​ повышенное значение напряжения в электрической цепи;

Возможные последствия:

-​ получение ожогов при соприкосновении с оборудованием;

-​ падение на мокром полу;

-​ воздействие моющих средств на кожу рук;

-​ поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куртка хлопчатобумажная | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук клеенчатый | 6 | Вн |
| 4 | Перчатки резиновые | до износа | Вн |

1.5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

1.8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству.

2.Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3. Проверить:

-​ визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

-​ состояние и исправность ограждений;

-​ наличие и исправность деревянного решетчатого настила на полу около машины;

-​ соединение трубопроводов, подводящих горячую воду к машине;

-​ исправность фиксаторов, удерживающих дверцы моющей и ополаскивающей камер в верхнем положении;

-​ исправность автоматики и контрольно-измерительных приборов;

-​ наличие воды в моечных ваннах и водонагревателе;

-​ не допускать распыления моющих средств при приготовлении раствора.

2.4. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

3.Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Мойку и чистку посуды от остатков производить с помощью щеток, скребков, ершей, деревянных лопаток.

3.2. Немедленно удалять из мойки осколки разбитой посуды, а также посуду, имеющую трещины и сколы.

3.3. Не открывать дверцу моющей или ополаскивающей камеры.

3.4. Загрязненную воду из ванн сливать после остановки машины.

3.5. Устойчиво устанавливать столовую посуду на ленту конвейера.

3.6. Столовые приборы укладывать на ленту конвейера только в лотке.

4.Требования по охране труда по окончании работы

4.1.Выключить машину и водонагреватель.

4.2. Закрепить фиксаторами дверцы машины в верхнем положении и достать лотки-фильтры и насадки моющих ополаскивающих душей.

4.3. Привести в порядок рабочее место.

4.4. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

4.5. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Посудомоечная машина должна быть отключена при:

-​ наличии постороннего шума;

-​ появлении дыма и запаха гари;

-​ прекращении подачи электроэнергии.

5.2. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.3. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

Разработчик:

Шеф-повар                                              _______________        И.С.Помазан

Согласованно:

Руководитель (специалист)

службы охраны труда предприятия        _______________        Е.И.Лагода

Юрист                                                          _______________         И.А.Беккерман